## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ НОВОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

### от 05.06.2015                                                                                                      № 95

с. Новопавловка

Об утверждении схемы теплоснабжения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

В соответствии с Федеральными законами   от 06 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района (прилагается).

2. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района О.П.Скляровой опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района в сети «Интернет» (www.npavlovka.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Новопавловского сельского поселения

Белоглинского района                                                                      Л.А. Склярова

Приложение

к постановлению администрации

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

от 05.06.2015 г № 95

СХЕМА

теплоснабжения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, утвержденная решением Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 01 октября 2014 года № 2 § 5.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района (далее схема теплоснабжения) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные целями и задачами схемы теплоснабжения является:

1) определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

2) повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

3) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

4) обеспечение жителей Новопавловского сельского поселения Белоглинского района тепловой энергией;

5) строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района;

6) улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

# 3.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

В состав Новопавловского сельского поселения Белоглинского района входят: с. Новопавловка, с. Кулешовка, хут. Меклета.

Население Новопавловского сельского поселения Белоглинского района обеспечено дицентрализованным и индивидуальным отоплением.

Основным  топливом  на  котельных является газ. Газовое хозяйство в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района представляет собой комплекс инженерных сооружений, принадлежащих ОАО «БелаяГлинарайгаз» и обеспечивающих транспортировку и распределение природного газа. Общая протяженность газопровода 52,43 км.

В Новопавловского сельского поселения Белоглинского района процент обеспечения населенных пунктов сетевым газом составляет 88,2 %, сжиженным газом 12%. Из 2025 домовладений 1787 газифицировано природным газом.

3.1. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

На территории Новопавловского сельского  поселения имеются школы, детские сады, больницы и Дома культуры, которые при себе имеют мини-котельные. Ремонтом и обслуживанием котельных  (оборудования и сетей) на договорной основе занимается МУП «Белоглинские теплосети».

Основным  видом  используемого  топлива  является  газ.

Таблица  № 1

Характеристика  существующих  источников  теплоснабжения (котельные)

| Наименование | Мощность проектная/фактич. каждого головного сооружения | Потребители: населенные пункты, пром. и с/х обьекты | Техническое состояние, год стр-ва, остаточный ресурс оборудования | Возможность расширения (макс.нагр) реконстр. или стр-во нового объекта | Место расположен ия и ведомственна принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дом культуры с.Новопавловка ул.Соболя, 64 | 0,165/0,083 | Соц.сфера | 2005 год Износ оборудования 20% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная Дом культуры хут. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 | 2,85/0,95 | Соц.сфера | 2000 год Износ оборудования 45% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная с.Новопавловка МБДОУ д/с № 5 ул.Соболя, 58а | 0,34/0,18 | Соц.сфера | 2002 год Износ оборудования 80% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная МБОУ СОШ №16 с.Новопавловка, ул. Соболя, 58 | 0,206/0,103 | Соц.сфера | 1999 год износ оборудования 58% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная МБОУ СОШ №15 , ул. 60 лет СССР, 281, хут.Меклета | 1,852/0,0263 | Соц. сфера | 1999 год Износ оборудования 60 % | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная МБДОУ д\с №7 х.Меклета ул.60 лет СССР 277 | 0,86/0,86 Гкал\час | Соц.сфера | 2004 год Износ оборудован 20% | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная МБОУ СОШ №18, с.Кулешовка, ул. Мира, 153 | 3,29/0,825 Гкал\час | Соц.сфера | 2005год Износ оборудован 10% | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная МБДОУд\с№10, с.Кулешовка, ул. Мира, 200 | 0,86/0,86 Гкал\час | Соц.сфера | 2014 год | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение» с. Новопавловка ул. Красноар-мейская, 158 | 1,852/0,0263 | Соц.сфера | 1996 год Износ оборудования 60 % | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная Новопавловской участковой больницей с. Новопавловка ул. Соболя, 327 | 0,165/0,0825 | Соц.сфера | 2000 год Износ оборудования 60 % | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная Кулешовской участковой больницей с.Кулешовка пер.Школьный,1 | 0,165/0,0825 | Соц.сфера | 1996 год Износ оборудования 60 % | Возможности расширения нет | Муниципальное |

Эксплуатацию котельной Дома культуры с. Новопавловка осуществляет МУП «Белоглинская теплосистема». Суммарная установленная мощность котельных МУП «Белоглинская теплосистема» на 2012 год составляет 1,165 Гкал/час. Протяжённость тепловых сетей 0,050 км.

МУП «Белоглинская теплосистема» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

1. Производство тепловой энергии.

2. Передачу (транспорт) теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от котельных до узлов  ввода  потребителей.

3. Эксплуатацию и техническое обслуживание внутри домовых систем отопления и ГВС.

Жалобы на качество теплоснабжения поступают в аварийно-техническую службу (АТС), которая является структурным подразделением МУП «Белоглинская теплосистема».

Расчетный температурный график отпуска тепла от котельных 95/70оС, ГВС 600С.

Таблица № 2

Основное оборудование котельной Новопавловского сельского поселения

| Наименование котельной Адрес | Котельное оборудование | Установленная мощность котельной | Присоединённая нагрузка Гкал/ч | Вид топлива | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | Кол- во | Год ввода | По пару т/ч | По воде Гкал/ч | По пару | По вводе |  |  |
| Котельная Дом культуры с.Новопавловка ул.Соболя,64 | КЧМ-5 | 2 | 2003 |  | 0,165 |  | 0,083 | газ | 32 |
| Котельная Дом культуры х. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 | Самара-4 | 3 | 2000 |  | 1,9 |  | 0,95 | газ | 35 |
| Котельная с.Новопавловка МБДОУ д/с № 5 ул.Соболя, 58а | Самара-4 | 2 | 2002 |  | 0,095 |  | 0,18 | газ | 80 |
| Котельная МБОУ СОШ №16 с.Новопавловка ул. Соболя, 58 | КЧМ-5 | 2 | 1999 |  | 0,100 |  | 0,117 | газ | 58 |
| Котельная МБОУ СОШ № 15, ул. 60 лет СССР, 281, х. Меклета | КСТГ-100 | 2 | 2000 |  | 0,263 |  | 0,072 | газ | 35 |
| Котельная МБДОУ д\с№7 х. Меклета ул.60 лет СССР 277 | КЧМ-5 | 1 | 2004 |  | 0,86 Гкал\час |  | 0,86 Гкал\ час | газ | 28 |
| Котельная МБОУ СОШ №18, с.Кулешовка, ул. Мира, 153 | КЧМ-5 | 4 | 2005 2011 2012 |  | 0,86 Гкал\час |  | 0,86 Гкал\час | газ | 10 |
| Котельная МБДОУ д\с №10, с.Кулешовка, ул. Мира, 200 | КЧМ-5 | 4 | 2014 |  | 0,86 Гкал\час |  | 0,86 Гкал\час | газ | - |
| Котельная Новопавловской участковой больницы с. Новопавловка ул. Соболя, 327 | КЧМ-5 | 2 | 20082013 |  | 1,65 |  | 0,0825 | газ | 20 |
| Котельная Кулешовской участковой больницы с. Кулешовка пер.Школьный, 1 | КЧМ-5 | 2 | 2013 |  | 1,65 |  | 0,0825 | газ | 5 |

Таблица № 3

Сведения  о технической  оснащенности

| Наименование котельной адрес | Оснащенность оборудованием (водонагреватели) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Из-нос % | Оснащенность счетчиком эл. энергии (тип, марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода | Марка | Год ввода | Марка |  | Год ввода | Марка |
| Котельная Дом культуры с.Новопавловка ул.Соболя,64 | - | - | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная Дом культуры х. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 |  |  | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная с.Новопавловка МБДОУ д/с№5 ул.Соболя, 58а | - | - | 2004 | К-20/30 2шт | 20 | 2004 | Ц76803В |
| Котельная МБОУ СОШ № 16 с.Новопавловка ул. Соболя, 58 |  |  | 2006 | НК 20/30V31 | 10 | 2006 | меркурий 230 Ам-02 |
| Котельная МБОУ СОШ № 15 , ул. 60 лет СССР, 281, х. Меклета | - | - | 2007 | К 8/18-С | 10 | 2008 | АМ-02 |
| Котельная МБДОУд\с№7 х.Меклета ул.60 лет СССР 277 | - | - | 2004 | «GRUNDFOC» UPS32-120 F | 20 | 2004 | ЦЭ6803В |
| Котельная МБОУ СОШ №18, с.Кулешовка, ул. Мира, 153 |  |  | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная МБДОУ д\с №10, с.Кулешовка, ул. Мира, 200 |  |  | 2014 | К 8/18-С |  | 2014 | АМ-02 |
| Котельная Новопавловской участковой больницы с. Новопавловка ул. Соболя, 327 |  |  | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная Кулешовской участковой больницы с. Кулешовка пер.Школьный,1 |  |  | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |

Таблица  № 4

| Наименование котельной адрес | Оснащенность оборудованием (автоматика) | Оснащенность оборудованием (хво) | Из- нос % | Оснащенность счетчиком газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода | Марка | Год ввода | Марка |  | Год ввода | Марка |
| Котельная Дом культуры с.Новопавловка ул.Соболя,64 | 06.05.2005г | САБК-8-110 | - | - |  | 2003 | BK G-16T |
| Котельная Дом культуры х. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 | 06.05.2005г | САБК-8-110 | - | - |  | 2003 | BK G-16T |
| Котельная с.Новопавловка МБДОУ д/с № 5 ул.Соболя, 58а | 2002 | УГОК -50 Ш | - | - |  | 2010 | СГ-ТК2-Д-16 |
| Котельная МБОУ СОШ № 16 с. Новопавловкаул. Соболя, 58 | 2010 | САБК-8-40Т | -- | -- |  | 2009 | ВК-G-10 26131583 |
| Котельная МБДОУ д\с№7 х.Меклета ул.60 лет СССР 277 | 2004г 2009г | САБК-5 1 шт. САБК-8 1 шт. | - | - |  | 2004г. | ВК-G10Т |
| Котельная МБОУ СОШ №15 х.Меклета ул.60 лет СССР 281 | 2010 | САБК-8-40Т | -- | -- |  | 2009 | ВК-G-10 26131583 |
| Котельная МБДОУ д\с№10 с. Кулешовка ул.Мира, 200 | 2014 | САБК-8-40Т |  |  |  | 2014 | ВК-G-10 26131583 |
| Котельная МБОУ СОШ №18 с.Кулешовка ул.Мира, 153 | 2010 | САБК-8-40Т | -- | -- |  | 2009 | ВК-G-10 26131583 |
| Котельная Новопавловской участковой больницы с. Новопавловка ул. Соболя, 327 | 2010 | УГОК -50 Ш | - | - |  | 2010 | СГ-ТК2-Д-16 |
| Котельная Кулешовской участковой больницы с. Кулешовка пер.Школьный,1 | 2010 | УГОК -50 Ш | - | - |  | 2010 | СГ-ТК2-Д-16 |

Таблица № 5

Технические  характеристики  тепловых сетей (только Т1 и Т2)

| Диаметр (условныймм | Протяженность Всего: | Год ввода в эксплуатацию | Подземная | Надземная | в т.ч. подлежащих замене, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая м | обратная, м |  |
| Котельная №9 Дом культуры ул.Соболя,64 с.Новопавловка |
| 50 | 14 | 2005 |  |  | 7 | 7 |  |
| ИТОГО: | 14 |  |  |  | 7 | 7 |  |
| Котельная Дом культуры х. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 |
| Сетей нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новопавловка МБДОУ д/с № 5 ул.Соболя,58а |
| 50 | 20 | 2003 |  |  | 10 | 10 |  |
| Итого | 20 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| Котельная МБОУ СОШ №16 с. Новопавловкаул. Соболя, 58 |
| 50 | 35 | 1999 |  |  | 17,5 | 17,5 |  |
| ИТОГО: | 35 |  |  |  | 17,5 | 17,5 |  |
| Котельная МБОУ СОШ № 15 , ул. 60 лет СССР, 281, х. Меклета |
| 50 | 75 | 2000 |  |  | 37,5 | 37,5 |  |
| ИТОГО: | 75 |  |  |  | 37,5 | 37,5 |  |
| Котельная МБДОУд\с№7 х.Меклета ул.60 лет СССР 277 |
| Сетей нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУд\с№10 с. Кулешовка ул.Мира, 200 |
| 50 | 24 | 2014 |  |  | 12 | 12 |  |
| ИТОГО: | 24 |  |  |  | 12 | 12 |  |
| Котельная МБОУ СОШ №15 х.Меклета ул.60 лет СССР 281 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБОУ СОШ №18 с.Кулешовка ул.Мира, 153 |
| 50 | 70 | 2005 |  |  | 35 | 35 |  |
| ИТОГО: | 70 |  |  |  | 35 | 35 |  |
| Котельная Новопавловской участковой больницей с. Новопавловка ул. Соболя, 327 |
| 50 | 74 | 2000 |  |  | 37 | 37 |  |
| ИТОГО: | 74 |  |  |  | 37 | 37 |  |
| Котельная Кулешовской участковой больницей с. Кулешовка пер.Школьный, 1 |
| 50 | 30 | 1996 |  |  | 15 | 15 |  |
| ИТОГО: | 30 |  |  |  | 15 | 15 |  |
| ВСЕГО: | 352 |  |  |  | 176 | 176 |  |

Общая протяженность тепловых сетей 0,352 км, диаметром 50 мм. Смотреть  таблицу  № 5.

Тепловые сети двух трубные тупиковые. Прокладка трубопроводов тепловых сетей составляет:  надземная 100 % от общей протяженности.

Изоляция  трубопроводов – минеральная  вата.

3.2. Баланс мощности и ресурса системы  теплоснабжения.

Баланс мощности и ресурса системы  теплоснабжения отражается в ежегодных Топливных энергетических балансах МУП «Белоглинская теплосистема». Централизованное теплоснабжение  Жилищного  фонда  и  объектов  социального  назначения  осуществляется  шестью котельными  суммарной  мощностью  0,98  Гкал/час.

Дефицит/резерв располагаемой тепловой мощности котельных МУП «Белоглинская теплосистема» по заключенным договорам резерв составляет  0,836 Гкал/час. При расширении, реконструкции или строительстве нового  объекта  присоединения  новых  тепловых  нагрузок  не  возможно.

3.3. Надежность  работы  системы  теплоснабжения

Суммарная установленная мощность котлов составляет 1,63 Гкал/час.

Расчётный срок службы котлов типа КЧМ составляет 25 лет. (расчётный срок службы котлов  приведён согласно данным завода изготовителя).

По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.)

В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов.

Техническое состояние котельных расположенных на территории поселения,  показывает, что общий уровень износа котельных более 20 %.

С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену котельных, физический износ которых составляет 20 %. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойная и качественная работа котельных, для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

3.5.  Качество  поставляемого  ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». Требования к качеству  коммунальных  услуг  указаны в таблице № 6.

Таблица № 6

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| Отопление | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C. |  |  |
| 7.Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем |  |  |

3.6. Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями    в атмосферу  производится  в соответствии с                         ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Новопавловского сельского

поселении Белоглинского района                                               С.А.Коник